Памятка распространителю внешней рекламы №2

Расчет Специальной конструкции внешней рекламы (СК), изготовленной на основании проектной документации, разработанной до 2007 г. должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ Б А.2.4-4:2009 и учитывать требования действующих государственных строительных норм и стандартов.

Расчет должен содержать:

1. Фактические параметры конструктивных элементов СК.

2.Общее время эксплуатации СК и характеристику состояния ее материалов (состояние бетона, болтовых и сварных соединений, наличие усталости металла, степень коррозионных повреждений, в т.ч. остаточная толщина стенок трубных элементов).

3. Характеристику места установки, тип местности, рельеф, его особенности (в т.ч. аэродинамические).

4. Учет всех возможных вариантов нагрузок и воздействий согласно ДБН В.1.2-2:2006 (в т.ч. пп. 9.11, 9.13, 9,17; гл. 12; схемы 1, 13, 15, 16 прил. И) способных привести к потере устойчивости специальной конструкции (варианты направлений основного ветрового потока и его производных воздействий в данном месте, при необходимости проверка вихревого возбуждения, влияния пульсационной составляющей ветровой нагрузки)

5. Итоговый вывод расчета должен содержать значение обоснованного расчетного срока  эксплуатации (Тef) СК и перечень мероприятий, проведение которых гарантирует рабочее (удовлетворительное) состояние конструкций на весь расчетный период эксплуатации (с указанием правил их проведения и сроков).

К расчету должна прилагаться копия лицензии исполнителя с приложением перечня разрешенных видов работ, в котором должны присутствовать следующие коды (для лицензий выданных в 2008-2010 гг.):

| 2.03.00 | Архітектурне та Будівельне проектування |
| --- | --- |
| 2.03.02 | громадських будівель та споруд |
| 2.04.00 | Конструювання несучих та огороджувальних конструкцій |
| 2.04.02 | бетонних, залізобетонних, армоцементних |
| 2.04.03 | металевих |
| 4.02.00 | Технічний огляд i оцінка стану будівельних конструкцій будiвель та споруд та інженерних мереж |

В случае применения электронного вида расчета

| 2.04.06 | Розрахунки конструкцій із застосуванням ЕОМ |
| --- | --- |

При разработке усиления существующей СК:

| 2.10.00 | Рівні відповідальності, Види та умови будівництва об’єкту проектування |
| --- | --- |
| 2.10.01 | Рівні відповідальності |
| 2.04.01.02 | ІI – нормальний, ІІІ – знижений |
| 2.10.02 | Види |
| 2.10.02.02 | реконструкція |

Для лицензий выданных после ноября 2010 г.:

| 3.00.00 3.01.02 | ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ Громадських будівель та споруд |
| --- | --- |
| 3.08.00 | конструювання несучих та огороджувальних конструкцій |
| 7.02.00 | Технічний огляд i оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж |