Памятка распространителю внешней рекламы №1

Требования к проектной документации (ПД) сложной специальной конструкции (СК) внешней рекламы.

ПД должна быть оформлена в соответствии с требованиями ДСТУ Б А.2.4-4:2009 и учитывать требования действующих государственных строительных норм и стандартов.

ПД должна содержать:

1. Пояснительную записку с определением усилий, действующих на конструктивные элементы СК и их соединения, с обоснованием расчетного срока эксплуатации  СК (Тef). Текстовая часть оформляется на листах с основной надписью по форме 3. Расчет должен учитывать все возможные сочетания нагрузок и воздействий (ДБН В.1.2-2:2006), способных влиять на устойчивость СК и возможные направления основного ветрового потока и его производных воздействий в месте установки СК, должен учитывать возможность вихревого возбуждения и определять степень влияния пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

2. Общие указания с перечнем видов скрытых работ, на которые необходимо составлять акты и записью о том, что чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, сведения о принадлежности интеллектуальной собственности.

3. Указания по проведению сварных, арматурных, антикоррозионных и монтажных работ, способы обеспечения контроля качества работ (параметры контроля, методы, критерии) и обеспечения рабочего (удовлетворительного) состояния конструкций на весь расчетный период эксплуатации (с указанием норм и правил их проведения, их периодичность). Указания по подготовке основания под устройство фундамента и поверхности под установку металлоконструкции.

4. Ведомость документов на которые ссылаются и которые прилагаются, в т.ч. государственных строительных норм, правил и стандартов, других нормативных документов, в соответствии с требованием которых необходимо выполнять изготовление, монтаж, эксплуатацию, ведение и оформление сопутствующих документов.

5. Основной комплект чертежей (графическая часть) с проработкой всех элементов СК и узлов их крепления.

6. Спецификацию материалов с указанием классов и марок конструкционных и расходных материалов, крепежа, для изготовления и монтажа СК, с указанием действующих стандартов, которым должно соответствовать их качество.

На титульном листе проекта должны быть подписи руководителя проектной организации, заверенная печатью проектной организации и руководителя проекта. Все листы (на всех экземплярах) ПД должны быть прономерованы, на всех листах должны быть поставлены (не скопированы) подписи всех участников проектирования с указанием дат. Все изменения должны быть обозначены, внесены в таблицу изменений и зарегистрированы в соответствии с требованиями ДСТУ Б А.2.4-4:2009.

К ПД прилагается копия  лицензии исполнителя (заверенная печатью) с приложением перечня разрешенных видов работ, в котором (для лицензий выданных в 2008-2010 гг.) должны присутствовать следующие коды:

| 2.03.00 | Архітектурне та Будівельне проектування |
| --- | --- |
| 2.03.02 | громадських будівель та споруд |
| 2.04.00 | Конструювання несучих та огороджувальних конструкцій |
| 2.04.02 | бетонних, залізобетонних, армоцементних |
| 2.04.03 | металевих |
| 2.10.00 | Рівні відповідальності, Види та умови будівництва об’єкту проектування |
| 2.10.01 | Рівні відповідальності |
| 2.04.01.02 | ІI – нормальний, ІІІ – знижений |
| 2.10.02 | Види |
| 2.10.02.01 | нове |

В случае применения расчета в электронном виде должен быть код

| 2.04.06 | Розрахунки конструкцій із застосуванням ЕОМ |
| --- | --- |

Для лицензий выданных после 2010 г. достаточно нижеследующих кодов:

| 3.00.00 3.01.02 | ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ Громадських будівель та споруд |
| --- | --- |
| 3.08.00 | конструювання несучих та огороджувальних конструкцій |